## Slide 1
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN · ESTL LA SALLE — GÉNIE INDUSTRIEL & MAINTENANCE
Mémoire de Master 2 — Maintenance Industrielle et Productique
Maintenance prédictive de la corrosion
Une transition Industrie 3.0 → 4.0 par sonde connectée et apprentissage automatique
Présenté et soutenu par BATOUMBI IKOND Ricky Parfait (Mat. 0111 II17)
Sous la supervision de Dr. TCHAWE
Année académique 2025 – 2026

## Slide 2
DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION
Plan
1
Contexte & problématique
Corrosion, verrou applicatif, transition I3.0 → 4.0
2
Objectifs & démarche
Quatre objectifs, chaîne ISO 13381-1
3
Méthodologie
Sonde ER · acquisition IoT · modèle ML · GMAO
4
Résultats
Validation, performance, régimes, intégration
5
Discussion & apports
Limites assumées, contributions
6
Conclusion & perspectives
Bilan et jumeau numérique
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
02 / 17

## Slide 3
CONTEXTE
La corrosion : un enjeu majeur, un verrou applicatif
≈ 2 500
milliards $ / an
coût mondial de la corrosion (NACE IMPACT, 2016)
1 070
km de pipeline
Tchad–Cameroun, cas d'étude (COTCO)
30 in
diamètre nominal
acier API 5L, corrosion multi-mécanismes
Le verrou n'est plus l'instrumentation.
Les opérateurs disposent déjà de sondes ER en place (cas COTCO) et tracent leurs interventions (SAP). Ce qui manque, c'est l'intelligence applicative : corréler résistance / température / temps, prédire le taux de corrosion et la durée de vie, et relier ces prédictions à l'action.
→ C'est précisément la transition Industrie 3.0 → Industrie 4.0 que ce travail propose d'opérer, à coût maîtrisé.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
03 / 17

## Slide 4
PROBLÉMATIQUE
Un paradoxe : des données riches, sous-exploitées
Pas de corrélation — les courbes ER ne sont pas reliées algorithmiquement aux variables de procédé
Pas de RUL — aucune estimation du temps avant défaillance (durée de vie résiduelle)
Boucle non prédictive — les historiques (SAP) existent, mais la prédiction n'y est pas reliée pour générer l'action
QUESTION CENTRALE
Dans quelle mesure un système intégré — sonde ER instrumentée (ESP32/HX711/DS18B20), modèle XGBoost à double sortie CR + RUL en protocole run-to-failure, et boucle décision → action — permet-il d'opérer la transition I3.0 → 4.0, transposable à COTCO comme aux PME industrielles africaines ?
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
04 / 17

## Slide 5
OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Quatre objectifs, une chaîne de maintenance prédictive
Détection
›
Pronostic
›
Diagnostic
›
Décision
›
Action
Cadre normatif : ISO 13381-1 (pronostic & durée de vie résiduelle)
OS1
Concevoir & valider la sonde ER instrumentée IoT
Montage 2 fils + HX711 24 bits + ESP32, acquisition continue 30 s
OS2
Entraîner un modèle XGBoost CR + RUL
Validation leave-one-run-out, interprétabilité SHAP
OS3
Diagnostiquer les régimes & facteurs de variabilité
Température dominante, répétabilité des conditions, alertes graduées
OS4
Structurer la boucle décision → action
Module GMAO maison (ordres de travail, KPIs), transposable open-source
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
05 / 17

## Slide 6
MÉTHODOLOGIE
Une chaîne complète, du capteur à l'ordre de travail
1
Capteur
Sonde ER (fil de fer) + HX711 + DS18B20, piloté par ESP32
2
Données
Envoi HTTPS → Supabase (PostgreSQL) toutes les 30 s
3
Modèle
Pipeline Python : nettoyage, compensation thermique, XGBoost CR + RUL, SHAP
4
Décision
Diagnostic des régimes + alertes graduées (vert / orange / rouge)
5
Action
Module GMAO maison : ordres de travail automatiques + KPIs
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
06 / 17

## Slide 7
OS1 — DÉTECTION
Sonde à résistance électrique : un montage maison robuste
Principe — la résistance d'un fil croît quand la corrosion réduit sa section : R = ρL/πr².
Montage retenu — 2 fils à injection de courant (≈ 1,8 mA), lecture différentielle HX711 24 bits.
Pont de Wheatstone abandonné — mode commun du HX711, signal utile noyé dans le bruit.
Valeurs justifiées — 970 Ω : courant faible (évite échauffement / polarisation) mais V lisible (plage ±40 mV).
Température — DS18B20 protégé (tube + huile) pour un couplage thermique fiable ; cadence 30 s.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
07 / 17

## Slide 8
OS2 — PRONOSTIC
XGBoost : le bon modèle pour « beaucoup de points, peu de runs »
Pourquoi pas un réseau de neurones ?
Chaque essai ≈ 1 000–2 500 lectures, mais peu d'essais : beaucoup de points, peu de runs.
→ MLP / LSTM / Transformer sur-apprennent sur ce volume.
→ XGBoost (arbres boostés, tabulaire) est optimal à faible volume, régularisé, interprétable par SHAP.
VALIDATION leave-one-run-out (LORO)
Un essai entier est retiré puis prédit par les autres : on mesure la généralisation à un essai jamais vu.
Importance des variables (SHAP) : dégradation cumulée + température
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
08 / 17

## Slide 9
RÉSULTATS — OS2
Le modèle généralise — là où les conditions sont couvertes
R² = +0,29 (moy. LORO)
Run #12 : +0,50 · Run #16 : +0,07 — bat les baselines
Le résultat marquant n'est pas la valeur, mais sa structure :
positif là où les conditions du run testé sont couvertes et répétées, négatif sinon.
Ce n'est pas le volume brut qui compte, mais la répétabilité des conditions.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
09 / 17

## Slide 10
RÉSULTATS — OS3
Température dominante & deux contre-exemples instructifs
La température est la variable dominante
(Arrhenius : la vitesse de corrosion croît exponentiellement avec T).
Deux essais imprédictibles = deux facteurs isolés :
Run #15 — régulation thermique dérivante (31 → 28 °C)
Run #17 — concentration d'acide (HCl évaporé avant immersion)
→ La fiabilité exige le contrôle simultané de tous les facteurs, pas seulement la température.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
10 / 17

## Slide 11
COMPRÉHENSION PHYSIQUE
Emballement & rupture : une divergence géométrique
La section varie en r², donc R s'emballe en 1/r³.
La rupture mécanique coïncide avec le début de l'emballement : « section → 0 » = explosion de R ET perte de tenue.
Après rupture, la conduction résiduelle (électrolyte HCl + dernier filament) maintient une résistance croissante jusqu'au circuit ouvert.
Cette portion terminale est électrolytique, non métallique : tronquée et exclue de l'apprentissage.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
11 / 17

## Slide 12
RÉSULTATS — OS4
Boucle décision → action : un module GMAO maison
Aucun CMMS open-source (GLPI, OpenMaint, Snipe-IT…) n'offre d'API exploitable en version gratuite.
→ Module GMAO maison intégré à Streamlit + Supabase : à chaque alerte, un ordre de travail enrichi (CR, RUL, régime, section) est généré et tracé — sans appel externe.
MTBF · MTTR
indicateurs de maintenance calculés sur l'historique des OT
Gratuit
coût de licence nul — accessible aux PME africaines
Transposable
même mapping reportable sur un CMMS open-source
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
12 / 17

## Slide 13
PERSPECTIVE
Jumeau numérique : prédire puis confirmer
Un jumeau numérique calibré sur les essais réels génère une bande prédictive de durée de vie.
Test « prédire-puis-confirmer » sur Run #21 :
Prédit avant l'essai : 13 – 20,5 h
Rupture observée : 13,1 h ✓ dans la bande
Enseignement : on ne prédit bien qu'une morphologie déjà observée ≥ 2 fois — ce qui quantifie le besoin de répétition.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
13 / 17

## Slide 14
DISCUSSION
Limites assumées d'une preuve de concept
Matériau — fil de fer ≠ acier API 5L : les valeurs absolues de CR ne sont pas directement transposables.
Effet acide-shunt — en HCl concentré, l'électrolyte shunte la mesure — d'où l'emploi d'un fil fin.
Jeu de données — peu d'essais : métriques bruitées, en cours de consolidation.
Couverture thermique — une seule plage (~30 °C) répétée ; ~32 °C encore représentée par un seul essai.
Ces limites ne sont pas intrinsèques à la méthode : elles définissent les conditions du passage à l'échelle.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
14 / 17

## Slide 15
APPORTS DU TRAVAIL
Ce que cette étude apporte
1
Apport méthodologique
La fiabilité du ML se lit dans la STRUCTURE du R² (positif si conditions couvertes et répétées) — rarement explicité dans la littérature.
2
Chaîne complète low-cost
De la mesure à l'ordre de travail, en matériel accessible localement (~50 000 FCFA) et logiciels open-source.
3
Double transposabilité
Saut I3.0 → 4.0 essentiellement logiciel chez COTCO ; déploiement autonome pour les PME africaines.
4
Rigueur & traçabilité
Chaque donnée, seuil et décision adossé à une source (norme, référence, loi physique).
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
15 / 17

## Slide 16
CONCLUSION
Une brique fondatrice, validée et reproductible
1
OS1 — chaîne d'acquisition ER fonctionnelle, suivi d'essais run-to-failure complets.
2
OS2 — XGBoost prédit le CR et surpasse les baselines — sous condition de couverture.
3
OS3 — température dominante ; la répétabilité des conditions fait la fiabilité.
4
OS4 — boucle décision → action démontrée par un module GMAO maison, à coût nul.
Objectifs partiellement atteints et en voie de consolidation — un prototype doublement transposable, de la mesure à la décision.
Maintenance prédictive de la corrosion · ESTL La Salle · 2025–2026
16 / 17

## Slide 17
Merci de votre attention
Questions & discussion
BATOUMBI IKOND Ricky Parfait
Master 2 — Maintenance Industrielle et Productique · ESTL La Salle · 2025–2026